УКВ FM РАДИОСТАНЦИЯ

Р-300

Руководство

Пользователя

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

  - Запрещается работа на передачу без получения разрешения.

  - Выключайте радиостанцию во время заправки топлива, при нахождении на территории заправочных станций. Не устанавливайте радиостанцию вблизи топливного бака или около иных огнеопасных объектов.

  - Попытка самостоятельной разборки или модификации радиостанции может привести к её неработоспособности.

  - Любой ремонт должен производиться только квалифицированным персоналом.

  - Не подавайте на радиостанцию напряжение питания большее, чем то на которое она рассчитана. Это может привести к выходу радиостанции из строя.

  - Не подключайте радиостанцию к источнику переменного напряжения.

  - Радиостанция не герметична. Не допускайте попадания на неё влаги.

  - Тщательно приворачивайте антенный разъём.

- АКСЕССУАРЫ.

При распаковке проверьте наличие следующего содержания:

- Радиостанция Р-300

- Микрофон МР-1000

- Кабель питания с предохранителем

- Кронштейн для монтажа.

- Винт для кронштейна

- Руководство пользователя.

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЁМЫ.

  - РАСПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ.

    - Ручка Power / CH (Питание / Каналы)

Нажатием на ручку радиостанция включается / выключается.

Вращением ручки по часовой стрелке увеличивается номер канала, вращением против часовой стрелки – уменьшается.

    - Ручка Volume (Громкость).

Вращение по часовой стрелке увеличивает громкость, вращение против часовой стрелки – уменьшает.

    - Индикатор TX/BUSY (Передача / Занято)

При передаче горит красным.

При приёме, шумоподавителе, установленном на "01", или при нажатой кнопке "Monitor" горит зелёным.

- Кнопка EMR / TA (Аварийная / Прямой канал)

Эта кнопка включает аварийный режим / переключает в симплексный режим.

- Кнопка SCAN / DW (Сканирование / Двойное прослушивание)

Устанавливает режимы сканирования и двойного прослушивания.

- Кнопка SET / KL (Установить / Блокировка)

Переводит радиостанцию в режим пользовательских настроек / Блокирует кнопки.

- Кнопка SQL / LO (Шумоподавитель / Низкая мощность)

Устанавливает порог шумоподавителя / уровень выходной мощности (Высокая / низкая).

- Жидкокристаллический дисплей.

- Микрофонный разъём (8 контактный).

- Кабель питания.

- Разъём внешнего громкоговорителя.

- Антенный разъём (SO-239).

- Встроенный динамик.

- Кнопка PTT.

- Индикатор занятости канала.

Горит зелёным при приёме, Шумоподавителе, установленном на "01", при нажатой кнопке [Monitor].

- Микрофон.

- Кнопка ( (Канал вниз).

Нажатие на кнопку уменьшает номер канала.

- Кнопка ( (Канал вверх).

Нажатие на кнопку увеличивает номер канала.

- Кнопка ( (Monitor).

Нажатие на эту кнопку открывает шумоподавитель.

- Держатель микрофона.

Для удержания микрофона.

3.2.  ДИСПЛЕЙ.

- УСТАНОВКА.

  - ПОДСОЕДИНЕНИЕ МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА.

Подсоедините кронштейн четырьмя винтами.

Затяните и зафиксируйте винт когда устанавливаете радиостанцию на панели.

  - ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ.

Подключите антенну к антенному разъёму на задней панели радиостанции.

Внимание! Не включайте радиостанцию на передачу без подключённой антенны! Это приведёт к выходу радиостанции из строя.

  - ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАТАРЕИ.

Подключите питающий кабель к батарее. Красный провод подключается на "Плюс", а чёрный на "Минус".

Внимание! Не подавайте на радиостанцию напряжение большее, чем указано, это может привести к поломке радиостанции.

  - ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА.

Подключите прилагаемый микрофон к модульному гнезду на передней панели радиостанции.

- РАБОТА.

  - ПРИЁМ.

  - Нажмите ручку "Power / CH" для включения радиостанции.

  - Отрегулируйте громкость ручкой "VOL", удерживая нажатой кнопку [MONI] на микрофоне.

  - Вращайте ручку " Power / CH " для выбора необходимого канала. Радиостанция имеет 99 каналов (от 1 до 99).

  - Для выключения снова нажмите "Power / CH".

  - ПЕРЕДАЧА.

- Выполните пункты 1 – 3 Раздела "ПРИЁМ".

- Перед началом передачи нажмите кнопку [MONI] и убедитесь, что канал свободен.

- Принимая сигнал, дождитесь его окончания, т.к. радиостанция не может принимать и передавать одновременно.

- Нажмите кнопку PTT. Индикатор "TX/BUSY" загорится красным.

- Говорите в микрофон медленно и отчётливо, держа микрофон на расстоянии 1 – 3 см ото рта.

- По окончании передачи отпустите кнопку PTT.

  - АВАРИЯ.

Нажмите кнопку [EMR/TA] для перехода на Аварийный канал. Для возврата на прежнюю частоту нажмите кнопку [EMR/TA] ещё раз.

  - ПРЯМОЙ КАНАЛ.

Нажмите и удерживайте кнопку [EMR/TA] более 2-х секунд для включения режима "Прямого канала" (без разноса частот). Для выключения режима "Прямого канала" снова нажмите и удерживайте кнопку [EMR/TA] более 2-х секунд.

  - СКАНИРОВАНИЕ.

Нажмите кнопку [SCN/DW] для начала сканирования. Для остановки процесса сканирования нажмите кнопку [SCN/DW] ещё раз.

  - ДВОЙНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ.

Для начала Двойного Прослушивания нажмите и удерживайте кнопку [SCN/DW] более 2-х секунд.

Чтобы отключить Двойное Прослушивание, снова нажмите и удерживайте кнопку [SCN/DW] более 2-х секунд.

  - УСТАНОВКИ.

- Нажмите кнопку [SET/KL] для вызова Меню Установок, затем выберите необходимый пункт с помощью ручки "CH".

| Dimmer: | Подсветка: | 0 - 6 | 0 - 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Display: | Вид Дисплея: | Channel number/Frequency/TAG | Номер канала/Частота/Надпись/ |
| Time Out Timer: | Ограничение передачи: | 0.5 min – 5 min | 0,5 мин – 5 мин |
| Beep: | Звук кнопок: | On/Off | Вкл./Выкл. |
| Lock Out: | Блокировка передачи: | Off/Busy Channel/Busy Tone | Вык./ Зан. Канал/ Тон |
| Scramble: | Шифрование: | Off/On | Вкл/Выкл. |
| Scan Mode: | Режим сканирования: | Off/On (normal)/PR (priority) | Вык./ Нормальное/Приоритетное |

- Нажмите и удерживайте кнопку [SET/KL] более 2-х секунд на выбранном пункте чтобы перейти в режим редактирования.

- С помощью ручки "CH" измените значение на необходимое.

- Нажмите и удерживайте кнопку [SET/KL] более 2-х секунд для сохранения изменений и возврата в Меню Установок.

- Для выхода из Меню Установок коротко нажмите кнопку [SET/KL].

  - БЛОКИРОВКА  КНОПОК.

Нажмите и удерживайте кнопку [SET/KL] более 2-х секунд для включения блокировки кнопок. Для снятия блокировки снова нажмите и удерживайте кнопку [SET/KL] более 2-х секунд.

  - УСТАНОВКА УРОВНЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ.

Нажмите кнопку [SQL/Lo] для входа в режим установки уровня шумоподавления.

Выберите нужный уровень с помощью ручки "CH" и нажмите кнопку [SQL/Lo] ещё раз, чтобы зафиксировать установленный уровень.

  - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ.

Удерживайте кнопку [SQL/Lo] нажатой более 2-х секунд для переключения выходной мощности передатчика радиостанции.

Примечание: Вы не сможете переключить мощность при нажатой кнопке PTT, при срабатывании Таймера ограничения передачи и во время сканирования.

- СПЕЦИФИКАЦИИ.

  - ОБЩИЕ.

| Диапазон частот | 300,000 – 339,9875 МГц |
| --- | --- |
| Количество каналов | 99 + 1 Аварийный |
| Шаг каналов | 25 кГц / 12,5 кГц |
| Рабочее напряжение | 13,6 В ± 15% |
| Стабильность частоты | ± 2,5 ppm |
| Потребление тока | Дежурный | <0,2 А |
|  | Приём | <1,0 А |
|  | Передача | <8,0 А |
| Импеданс антенны | 50 Ом |
| Диапазон рабочих температур | --30оС...+60оС |
| Размеры (Ш х В х Г) | 140 мм х 40 мм х 180 мм |
| Масса | 1,1 кг |

  - ПЕРЕДАТЧИК.

| Выходная мощность | 25 Вт / 5 Вт |
| --- | --- |
| Тип излучения | 11K0F3E / 16K0F3E |
| Уровень побочных излучений | -60 дБ |
| Отношение Сигнал/Шум | 40 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | 5% |

  - ПРИЁМНИК.

| Чувствительность (12дБ SINAD) | 0,25 мкВ |
| --- | --- |
| Чувствительность шумоподавителя | 0,16 мкВ |
| Избирательность | 60 дБ / 70 дБ (± 50, 100 кГц |
| Интермодуляционная избирательность | 65 дБ |

# Text boxes

НЕПТУН

Каналы памяти

Номер канала /

Частота /

надписи и меню установок

Значок каналов

Сила сигнала / выходной мощности

Режим установок

Запрет передачи при занятом канале

Блокировка кнопок

Индикатор голосового маскиратора

Индикатор

сканирования

Приоритетное

сканирование

Аварийный режим

Прямой канал

Режим Монитор

Индикатор CTCSS

Индикатор DCS